| Главные технические параметры MJ6132TZ1 (45) С МАГНИТНОЙ ЛИНЕЙКОЙ ВЫСТАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ Мотор 5,5 кВт + 1,1кВт |
| --- |
| Размер подвижного стола увеличенный на шариковых направляющих | 3200х350мм |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная длина реза | 3200 мм |  |  |  |  |  |  |
| Ширина правой (короткой) линейки | 1250мм |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр основного пильного диска | 300мм |  |  |  |  |  |  |
| Посадочный диаметр основного пильного диска | 30мм |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр подрезной пилы | 120мм |  |  |  |  |  |  |
| Посадочный диаметрподрезной пилы | 20мм |  |  |  |  |  |  |
| Толщина распиливаемой детали (максимальный размер) | 80мм |  |  |  |  |  |  |
| Скорость вращения основной пилы | 4500/6000 об/мин |  |  |  |  |  |  |
| Пильный узел с наклоном | 0-45 град |  |  |  |  |  |  |
| Мощность основного мотора | 5,5 кВт |  |  |  |  |  | ПУСК, НАЛАДКА, Гарантия 12 мес., |
| Скорость вращения подрезной пилы | 8000 об/мин |  |  |  |  |  | ДОСТАВКА ПО г. НОВОСИБИРСКУ БЕСПЛАТНО !!! |
| Мощность мотора подрезной пилы | 1,2 кВт |  |  |  |  |  | Рабочая зона MJ6132.jpg (225.35 KB) |
| Размеры в собранном состоянии | 3200*2550*900мм |  |  |  |  |  | Схема-установки-MJ6132.jpg (379.48 KB) |
| Вес станка нетто/брутто | 650/700 кг |  |  |  |  |  | Технические данные.docx (15.94 KB) |
| MJ6132ТZ1(45) ЦЕНА: 213 000 руб. |  |  |  |  |  |  | СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р |